| المواصفات الفنية لـ 1 – جوانات جاكيت بدون حواجز I ـ جوانات جاكيت بدون حواجز وفق الجدول التالي: المواد الكمية/قطعة الأبعاد : مم البند كربون ستيل + حشوة أسبستوس 10 529 x 509 x 3 1 - 1 10 782 x 760 x 3 1 - 2 5 840 x 816 x 3 1 - 3 10 880 x 850 x 3 1 - 4 10 930 x 900 x 3 1 - 5 ستانلس ستيل + حشوة أسبستوس 6 1540 x 1500 x 3 1 - 6 مونيل + حشوة أسبستوس 20 1186 x 1160 x 3 1 - 7 كل بند على حدى يجب أن يوضع ضمن ربطة واحدة ويجب أن يربط بها بطاقة تعريف التغليف : يجب أن يضمن وصول المواد إلى مستودعات الشركة بحالة فنية جيدة يجب لف الجوانات بورق مشمع أو مزيت . | Technical Specification for : Double jacketed gaskets without partitions I _ Double jacketed gaskets without partitions in accordance with the following table : Material Quantity / pcs / Dimensions / mm / Item Carbon steel + Asbestos filler 10 529 x 509 x 3 1 - 1 10 782 x 760 x 3 1 - 2 5 840 x 816 x 3 1 - 3 10 880 x 850 x 3 1 - 4 10 930 x 900 x 3 1 - 5 Stainless steel + Asbestos filler 6 1540 x 1500 x 3 1 - 6 Monel + Asbestos filler 20 1186 x 1160 x 3 1 - 7 Each item must be contained in one pachage on which a descriptive plate must be attached Packing : must be arrived to company warehouse in a good technical situation gaskets must be wrapped with waxed or oiled paper . |
| --- | --- |
| متطلبات إضافية : يجب على العارض تقديم كتالوكات تحتوي على المواد المقدمة يجب على العارض أو المصنع أن يكون معتمدا" من قبل منظمة الجودة العالمية أو مقاييس إدارة الجودة سلسلة نظام ISO 9000 . وهذه الشهادة يجب أن تكون صالحة للتطبيق على المواد المطلوبة وعلى العارض أن يضمن عرضه نسخة من هذه الشهادة. النهاية | Additional requirement The bidders have to submit catalogues containing the offered materials The bidder or manufacturer must be approved by an internationally recognized quality assurance or standardization of the quality management system standard (ISO 9000) series this certificate must be valid and applicable to the offered materials. A copy of this certificate must be submitted in the offer End |

مجموعة العمل

عضو                                                                                                                       رئيس المجموعة

م. حسان الإبراهيم                                                                                                                  م. رائد ديوب

يعتمد

المدير العام / بالتكليف

المهندس علي حسن طراف