| أولا": الهدف: توريد ألواح من المونيل. ثانيا": المواصفات الفنية: المعدن : صفيح خلائطي نيكل – نحاس UNS N04400 - مصنع بطريقة السحب على الساخن و مجرى عليه عمليات التلدين و نزع القشور - مطابقة للستاندر الأمريكي ASTM – B127 -05 أو ما يعادله. الابعاد والكميات : م الأبعاد ( مم ) الكميات ( لوح ) 1 2000 * 1000 * 2 25 2 2000 * 1000 * 2.5 50 3 2000 * 1000 * 3 50 4 2000 * 1000 * 4 10 5 2000 * 1000 * 5 10 6 3000 * 1500 * 5 7 7 2000 * 1000 * 6 10 ثالثا": متطلبات عامة: 1 ) تقارير الاختبار للمواد المطلوبة عند التوريد مطابق للستاندر الأمريكي ASTM – B 906 – 02 (2006) 2) التغليف بحري ضمن صناديق خشبية 3) يجب على العارض أو المصنع أن يكون معتمدا" من قبل منظمة الجودة العالمية أو مقاييس إدارة الجودة سلسلة نظام (ISO 9000) . وهذه الشهادة يجب أن تكون صالحة وقابلة للتطبيق على المواد أو الأجهزة المطلوبة . وعلى العارض أن يضمن عرضه نسخة من هذه الشهادة. 4 ) مدة التوريد : 6 أشهر واصل أرض المصفاة | I- Objective: Supplying Of Monel Sheets. II- Technical Specifications: -Material: Nickel copper alloy sheet and plate UNS N04400 , Hot rolled , Annealed , and De-scaled , according : ASTM – B127- 05 , or Equivalent. - Quantities And Dimensions: QYT (Pcs) Dimensions I 25 2000 * 1000 * 2 1 50 2000 * 1000 * 2.5 2 50 2000 * 1000 * 3 3 10 2000 * 1000 * 4 4 10 2000 * 1000 * 5 5 7 3000 * 1500 * 5 6 10 2000 * 1000 * 6 7 III. General Requirements: 1.Test reports for required materials on delivery according to: ASTM – B906- 02 (2006). 2. Seaworthy Packing in wooden cases. 3.The bidder or manufacturer must be approved by an internationally recognized management system standard (ISO 9000) series .This certificate must be valid and applicable to the offered materials. A copy of this certificate should be submitted in his offer. 4. Delivery Period : 6 months (warehouses of Homs Refinery ) |
| --- | --- |

م.أحمد العلي            م. طارق سعود        م . أزدشير سلامة           م . وديع السبعة        م . منذر السبعة          م. هيثم مسوكر

يعتمد  المدير العام بالتكاليف

م . هيثم بهجت مسوكر