| أولا": الهدف: توريد أنابيب مبادلات حرارية نحاسية ثانيا": المواصفات الفنية: المعدن : أنابيب نحاس خلائطي مسحوبة مطابقة للستاندر الأمريكي ASTM – B111- UNS NO : C44300 أو ما يعادله. الابعاد والكميات : القطر الخارجي (مم) الطول (مم) السماكة (مم) الكمية (انبوب) 25 6000 2.5 3500 ثالثا": متطلبات عامة: تقارير الاختبار للمواد المطلوبة مطابق للستاندر الأمريكي ASTM – B111- UNS NO : C44300 - يجب أن تقدم تقارير نتائج الاختبارات مع المواد الموردة. . يجب أن يكون تغليف الأنابيب بحري ضمن صناديق خشبية حسب الستاندر الأمريكي : ASTM A700- 05 fig10 مدة الضمان : غير مطلوبة . يجب على العارض أو المصنع أن يكون معتمدا" من قبل منظمة الجودة العالمية أو مقاييس إدارة الجودة سلسلة نظام (ISO 9000) . وهذه الشهادة يجب أن تكون صالحة وقابلة للتطبيق على المواد أو الأجهزة المطلوبة . وعلى العارض أن يضمن عرضه نسخة من هذه الشهادة. مدة التوريد : 6 أشهر واصل أرض المصفاة | I- Objective: Supplying Of Heat Exchanger Copper Tube. II- Technical Specifications: -Material: Copper alloy seamless tubes according : ASTM – B111- UNS NO : C44300 or Equivalent. - Quantities And Dimensions: Quantity (tube ) Total Length (mm) Thickness (mm) OD (mm) 3500 6000 2.5 25 III. General Requirements: 1.Test reports for required materials according to : ASTM – B111- UNS NO : C44300 - Results of test reports should be submitted with the delivered materials. 2 Seaworthy Packing in wooden cases according to ASTM A700 -05 fig 10 3. Guarantee: . Guarantee: One year from the date of primary Receipt. Not required.. 4.The bidder or manufacturer must be approved by an internationally recognized management system standard (ISO 9000) series .This certificate must be valid and applicable to the offered materials. A copy of this certificate should be submitted in his offer. 5. Delivery Period : 6 months (warehouses of Homs Refinery ) |
| --- | --- |

عضو                       عضو                     رئيس مجموعة العمل        رئيس قسم الصيانة العامة	مدير الصيانات الهندسية

م. أحمد العلي               م. ياسر بالي                     م. وديع السبعة              م.منذر السبعه                           م.هيثم مسوكر

يعتمد  المدير العام بالتكاليف

م. هيثم بهجت مسوكر