المواصفات الفنية لإصلاح (كرنك +مضاجع ) الضاغط 12G1A

- لحام على البارد مكان توضع المضاجع الثابتة عدد خمسة وخراطتها حتى القطر 250mm .

- لحام على البارد مكان توضع المضاجع المتحركة عدد أربعة وخراطتها حتى القطر 220mm .

- صب المضاجع الثابتة بمادة الأنتموان وخراطتها حتى القطر 250.2mm عدد خمسة فقط .

- صب المضاجع المتحركة بمادة الأنتموان وخراطتها حتى القطر 220.2mm عدد أربعة فقط .

- طول الكرنك 370سم

- على العارض زيارة الموقع والكشف على الكرنك والمضاجع قبل تقديم العرض .

- مدة التنفيذ لاتزيد عن 45 يوم .

- على العارض تقديم كفالة لمدة شهر من تاريخ تشغيل الضاغط .

رئيس دائرة الضواغط                                رئيس قسم الآلات الدوارة

م .حسن وحود                                          م.سامر السباعي