| المواصفات الفنية لمادة كيجونات وعزق مسدس المطلوب : كيجونات وعزق مسدس معادنها حسب المجموعات الموضحة أدناه . للاستخدام في أوعية الضغط والصمامات والفلنجات التي تعمل في ظروف ذات حرارات مرتفعة . I – المجموعة الأولى : الكيجونات وفق الستاندر : ASTM A193/A193M-06a Gr B7 العزق وفق الستاندر : ASTM A194 /A194M-06a Gr 2H II – المجموعة الثانية : الكيجونات وفق الستاندر : ASTM A193/A193M-06a Gr B16 العزق وفق الستاندر : ASTM A194 /A194M-06a Gr 2HM - الأبعاد والكميات المطلوبة للكيجونات حسب الجدول المرفق - كمية العزق تحسب بحيث يكون لكل كيجون واحد عزقتين - يجب أن يكون كامل طول الكيجون مسننا " | Technical Specifications For Stud Bolts and Hexagonal Nuts Required : Stud bolts and hexagonal nuts . Metal groups as described below . For use in pressure vessels , valves and flanges for high temperature service . I – Group 1 : Stud bolts acc. To : ASTM A193/A193M-06a Gr B7 Nuts acc. To : ASTM A194 /A194M-06a Gr 2H II – Group 2 : Stud bolts acc. To : ASTM A193 /A193M-06a Gr B16 Nuts acc. To ASTM A194 /A194M-06a Gr 2HM - the required Dimensions and quantities . for the stud bolts is acc. To the attached table . - the quantity of nuts should be calculated as tow nuts for each stud blot. - stud bolt must be full length threaded |
| --- | --- |

I – المجموعة الأولى  : الكيجونات وفق الستاندر   ASTM A193/A193M-06aGr B7 I – Group 1 : Stud bolts acc. To :

العزق وفق الستاندر :  ASTM A194 /A194M-06a Gr 2H               Nuts acc. To :

| الكمية (PCS) | M × L (mm) | ITEM |
| --- | --- | --- |
| 150 | M 12 × 80 | 1 |
| 150 | M 12 × 90 | 2 |
| 150 | M 16 × 80 | 3 |
| 50 | M 20× 100 | 4 |
| 200 | M 20× 130 | 5 |
| 100 | M 20x 200 | 6 |
| 150 | M 20× 220 | 7 |
| 100 | M 24× 200 | 8 |
| 200 | M 24× 215 | 9 |
| 75 | M 24× 240 | 10 |
| 100 | M 24× 255 | 11 |
| 150 | M 24× 275 | 12 |
| 75 | M 27× 200 | 13 |
| 50 | M 27× 250 | 14 |
| 50 | M 27× 260 | 15 |
| 50 | M 30× 300 | 16 |
| 50 | M 36× 360 | 17 |
| 50 | M 36× 410 | 18 |
| 25 | M 48× 550 | 19 |

II المجموعة الثانية : الكيجونات وفق الستاندر ASTM A193/A193M-06a Gr B16  II – Group 2 :  Stud bolts acc. To

العزق وفق الستاندر :  ASTM A194 /A194M-06a Gr 2HM      Nuts acc. To :

| الكمية (PCS) | M × L (mm) | ITEM |
| --- | --- | --- |
| 100 | M 12x 90 | 1 |
| 200 | M 16 × 80 | 2 |
| 100 | M 16 × 90 | 3 |
| 100 | M 16 × 140 | 4 |
| 50 | M 16 × 290 | 5 |
| 50 | M 20× 210 | 6 |
| 50 | M 24x 180 | 7 |
| 75 | M 24x 210 | 8 |
| 75 | M 24x 220 | 9 |
| 50 | M 24x 250 | 10 |
| 50 | M 30× 170 | 11 |
| 50 | M 30× 290 | 12 |
| 50 | M 33× 290 | 13 |
| 50 | M 33× 300 | 14 |
| 100 | M 36× 360 | 15 |
| 50 | M 36× 390 | 16 |

| متطلبات عامة : شهادة تحليل كيميائي وشهادة اختبار تثبت بأن المواد قد صنعت واختبرت وفق الستاندرASTM A962/A962M-04a . وتقرير عن النتائج يجب تقديمه مع المواد المشحونة . كل كيجون وكل عزقة يجب أن يكون محفورا" عليه رقمه وفق الستاندر يجب على العارض أو المصنع أن يكون معتمدا" من قبل منظمة الجودة العالمية أو مقاييس إدارة الجودة سلسلة نظام ISO 9000 . وهذه الشهادة يجب أن تكون صالحة للتطبيق على المواد المطلوبة وعلى العارض أن يضمن عرضه نسخة من هذه الشهادة. التغليف بحري ضمن صناديق خشبية النهايــة | General Requirements : Certificate of chemical analysis and test certificate to prove that the materials had been manufactured and tested according to the ASTM A962/A962M-04a . Report of the results must be submitted with the shipped materials . Each stud bolt and nut must be marked according to its standard number . The bidder or manufacturer must be approved by an internationally recognized quality assurance or standardization of the quality management system standard (ISO 9000) series this certificate must be valid and applicable to the offered materials. Copy of this certificate must be included in his offer . Packing : Sea worthy in wooden cases END |
| --- | --- |

مجموعة العمل

عضو                             عضو                             عضو                              رئيس مجموعة العمل

م. لؤي عباس                    م. محمود جنيدي                  م. حسان الابراهيم                           م. رائد ديوب

يعتمد/ المدير العام

المهندس هيثم بهجت مسوكر