| دفتر الشروط الفني مجموعات ضخ وحدات التقاطير | Technical book Of Conditions For Pumping sets of Distillation units |
| --- | --- |

| 1- المواصفات الفنية لمجموعات الضخ | 1-Technical specifications for pumping set |
| --- | --- |
| 1-1 المواصفات الفنية للمضخة الطاردة المركزية 100P102 العدد المطلوب : اثنان | 1-1 Technical specifications for centrifugal pump 100P102 The required Qty two |
| السائل المضخوخ: بنزين | Pumped Fluid: Gasoline |
| التدفق : 40 م۳/ سا | Capacity : 40 m3/hour |
| الرفع: 107 متر عمود ماء | Head : 107 m.l.c |
| درجة حرارة الضخ: 40 مº تقريباً | Pumping temperature : 40 C° approx. |
| ضغط السحب : (1) ضغط جوي على المقياس | Suction pressure:( 1 ) atg |
| ضغط الطرد : (8) ضغط جوي على المقياس | Discharge pressure: (8) atg |
| الوزن النوعي عند درجة حرارة العمل: ( 0.645) الوزن النوعي عند درجة حرارة 15 م: º ( 0.700) | Sp. Gr @ P.T : (0.645 ) Sp. Gr @ 15 C° :( 0.700 ) |
| اللزوجة عند درجة حرارة العمل <1 سنتي بواز | Viscosity @ P.T> 1 cp |
| ضغط التبخر عند درجة حرارة العمل (1.23) ضغط جوي مطلق ضغط التبخر عند درجة حرارة العمل+25( 2 )ضغط جوي مطلق | Vapor presser @P.T ( 1.23 ) ata Vapor presser @P.T +25 ( 2 ) ata |
| المردود : لا يقل عن 45٪ | Efficiency : not less than 45 % |
| ارتفاع السحب الموجب الصافي المتاح : 11 متر عمود ماء | N.P.S.H a : 11 m.l.c |
| المضخة مصممة حسب الستاندر API أو ما يعادله | The pump design according to API or equivalent |
| نظام منع التسرب: احكام مزدوج او بدون احكام | System seal : double seal or seal less |
| معادن المضخة يجب أن تكون مناسبة للسائل المضخوخ | The Pump materials should be suitable for the pumped fluid |
| 1-2 المواصفات الفنية للمضخة الطاردة المركزية 100P120 العدد المطلوب :اثنان | 1-2 - Technical specifications for centrifugal pump 100P120 The required Qty : two |
| السائل المضخوخ: بنزين | Pumped Fluid: Gasoline |
| التدفق : 38 م۳/ سا | Capacity : 38 m3/hour |
| الرفع: 137 متر عمود ماء | Head : 137 m.l.c |
| درجة حرارة الضخ: 40 مº تقريباً | Pumping temperature : 40 C° approx. |
| ضغط السحب :(2.5 ) ضغط جوي على المقياس | Suction pressure:( 2.5 ) atg |
| ضغط الطرد : ( 12 ) ضغط جوي على المقياس | Discharge pressure: (12) atg |
| الوزن النوعي عند درجة حرارة العمل:( 0.665) الوزن النوعي عند درجة حرارة 15 م: º (0.685 ) | Sp. Gr @ P.T : (0.665) Sp. Gr @ 15 C° :( 0.685) |
| اللزوجة عند درجة حرارة العمل <1 سنتي بواز | Viscosity @ P.T > 1 cp |
| ضغط التبخر عند درجة حرارة العمل (1.28) ضغط جوي مطلق ضغط التبخر عند درجة حرارة العمل+25( 2 )ضغط جوي مطلق | Vapor presser @P.T ( 1.28 ) ata Vapor presser @P.T +25 ( 2 ) ata |
| المردود : لا يقل عن 45٪ | Efficiency : not less than 45 % |
| ارتفاع السحب الموجب الصافي المتاح :33 متر عمود ماء | N.P.S.H a : 33 m.l.c |
| المضخة مصممة حسب الستاندر API أو ما يعادله | The pump design according to API or equivalent |
| نظام منع التسرب: احكام مزدوج او بدون احكام | System seal : double seal or seal less |
| معادن المضخة يجب أن تكون مناسبة للسائل المضخوخ | The Pump materials should be suitable for the pumped fluid |
| المواصفات الفنية للمضخة الطاردة المركزية 100P108a العدد المطلوب : اثنان | 1-3 Technical specifications for centrifugal pump100P108a The required Qty : two |
| السائل المضخوخ: مازوت | Pumped Fluid: Gas oil |
| التدفق : 110 م۳/ سا | Capacity : 110 m3/hour |
| الرفع:207 متر عمود ماء | Head : 207 m.l.c |
| درجة حرارة الضخ: 270 مº تقريباً | Pumping temperature : 270C° approx. |
| ضغط السحب :(2) ضغط جوي على المقياس | Suction pressure:( 2 ) atg |
| ضغط الطرد : (16) ضغط جوي على المقياس | Discharge pressure: ( 16 ) atg |
| الوزن النوعي عند درجة حرارة العمل:( 0.675) الوزن النوعي عند درجة حرارة 15 م: º( 0.850 ) | Sp. Gr @ P.T : ( 0.675 ) Sp. Gr @ 15 C° :( 0.850) |
| اللزوجة عند درجة حرارة العمل <1 سنتي بواز | Viscosity @ P.T > 1 cp |
| ضغط التبخر عند درجة حرارة العمل (2 ) ضغط جوي مطلق ضغط التبخر عند درجة حرارة العمل+25( 3)ضغط جوي مطلق | Vapor presser @P.T ( 2 ) ata Vapor presser @P.T +25 ( 3 ) ata |
| المردود : لا يقل عن 45٪ | Efficiency : not less than 45 % |
| ارتفاع السحب الموجب الصافي المتاح : 14 متر عمود ماء | N.P.S.H a : 14 m.l.c |
| المضخة مصممة حسب الستاندر API أو ما يعادله | The pump design according to API or equivalent |
| نظام منع التسرب: احكام مزدوج او بدون احكام | System seal : double seal or seal less |
| معادن المضخة يجب أن تكون مناسبة للسائل المضخوخ | The Pump materials should be suitable for the pumped fluid |
| المواصفات الفنية للمضخة الطاردة المركزية 10P7a,b العدد المطلوب : اثنان | 1-3 Technical specifications for centrifugal pump10P7a,b The required Qty: two |
| السائل المضخوخ: كيروسين | Pumped Fluid: kerosene |
| التدفق : 23 م۳/ سا | Capacity : 23 m3/hour |
| الرفع: 74 متر عمود ماء | Head : 74 m.l.c |
| درجة حرارة الضخ: 180 مº تقريباً | Pumping temperature : 180 C° approx. |
| ضغط السحب :(1.4 ) ضغط جوي على المقياس | Suction pressure:(1.4) atg |
| ضغط الطرد : ( 6.4 ) ضغط جوي على المقياس | Discharge pressure: ( 6.4) atg |
| الوزن النوعي عند درجة حرارة العمل:( 0.675) الوزن النوعي عند درجة حرارة 15 م: º ( 0.789 ) | Sp. Gr @ P.T : ( 0.675 ) Sp. Gr @ 15 C° :( 0.789 ) |
| اللزوجة عند درجة حرارة العمل < 1 سنتي بواز | Viscosity @ P.T > 1cp |
| ضغط التبخر عند درجة حرارة العمل (1.95) ضغط جوي مطلق ضغط التبخر عند درجة حرارة العمل+25( 2 )ضغط جوي مطلق | Vapor presser @P.T ( 1.95 ) ata Vapor presser @P.T +25 ( 2 ) ata |
| المردود : لا يقل عن 45٪ | Efficiency : not less than 45 % |
| ارتفاع السحب الموجب الصافي المتاح : 6.7 متر عمود ماء | N.P.S.H a : 6.7 m.l.c |
| المضخة مصممة حسب الستاندر API أو ما يعادله | The pump design according to API or equivalent |
| نظام منع التسرب: احكام مزدوج او بدون احكام | System seal : double seal or seal less |
| معادن المضخة يجب أن تكون مناسبة للسائل المضخوخ | The Pump materials should be suitable for the pumped fluid |
| 1-5- المواصفات الفنية للمضخة الطاردة المركزية 21P13A,B العدد المطلوب : اثنان | 1-3 Technical specifications for centrifugal pump 21P13A,B The required Qty: two |
| السائل المضخوخ: نفتا ثقيلة | Pumped Fluid: HN |
| التدفق : 20 م۳/ سا | Capacity : 20 m3/hour |
| الرفع: 80 متر عمود ماء | Head : 80 m.l.c |
| درجة حرارة الضخ: 135 مº تقريباً | Pumping temperature : 135 C° approx. |
| ضغط السحب :( 0.75 ) ضغط جوي على المقياس | Suction pressure:( 0.75 ) atg |
| ضغط الطرد : (5.85 ) ضغط جوي على المقياس | Discharge pressure: ( 5.85 ) atg |
| الوزن النوعي عند درجة حرارة العمل:( 0.635) الوزن النوعي عند درجة حرارة 15 م: º ( 0.750 ) | Sp. Gr @ P.T : (0.635 ) Sp. Gr @ 15 C° :( 0.750 ) |
| اللزوجة عند درجة حرارة العمل < 1 سنتي بواز | Viscosity @ P.T > 1 cp |
| ضغط التبخر عند درجة حرارة العمل(1.4) ضغط جوي مطلق ضغط التبخر عند درجة حرارة العمل+25( 2.6)ضغط جوي مطلق | Vapor presser @P.T ( 1.4 ) ata Vapor presser @P.T +25 (2.6 ) ata |
| المردود : لا يقل عن 45٪ | Efficiency : not less than 45 % |
| ارتفاع السحب الموجب الصافي المتاح : 5.5 متر عمود ماء | N.P.S.H a : 5.5 m.l.c |
| المضخة مصممة حسب الستاندر API أو ما يعادله | The pump design according to API or equivalent |
| نظام منع التسرب: احكام مزدوج او بدون احكام | System seal : double seal or seal less |
| معادن المضخة يجب أن تكون مناسبة للسائل المضخوخ | The Pump materials should be suitable for the pumped fluid |
| II - المواصفات الفنية للمحركات الكهربائية لمجموعات الضخ المطلوبة : | II – The technical specifications for the electrical motors of the required pumping sets: |
| محرك تحريضي ثلاثي الطور قفص سنجابي ضد الانفجار مغلق تماما مناسب للإقلاع المباشر ومصمم عند درجة حرارة محيطيه 40ºم وارتفاع 1000 م عن سطح البحر ووفق المواصفات التالية: | Ex proof Three phase induction squirrel cage motor totally enclosed, suitable for direct starting at ambient temperature of 40 Cº and elevation up to 1000m above sea level with the following specifications: |
| الاستطاعة : لا تقل عن 110٪ من استطاعة المضخة | ● Rated output : not less than 110٪ of rated pump power . |
| الجهد: 380 فولت متناوب – 400 فولت مقبول . | ● Rated voltage :380 V (A.C) ,400V Is acceptable |
| التردد: (50) هرتز | ● Frequency : (50) HZ |
| التشغيل : دائم | ● Duty : S1 |
| السرعة: مناسبة للمضخة | ● Speed: suitable to the pump |
| الحماية ضد الانفجار للمحرك وعلبة الوصل :ExdIIBT3 على الأقل | ● EX proof for Motor and Terminal Box: ExdIIBT3 at least |
| الحماية الميكانيكية : IP 55 | ● Mechanical Protection : IP 55 |
| التوصيل : مثلثي | Connection: Δ |
| نظام التبريد : IC411 | Cooling System: IC411 |
| عامل الإستطاعة عند الحمل الكامل 0.8 على الأقل | Power Factor At Full load: 0. 8 at least |
| نظام التزييت : شحم | Lubrication: Grease |
| علبة الوصل للمحرك يجب أن تدور (4×90°ْ) أو (2× 180°) | The Terminal Box of motor should be turned (4x90°) or (2x180°) |
| يجب تقديم مدخل الكبل (ضد الانفجار) مع المحرك | Motor Cable entry (Ex proof) must be supplied with the motor |
| توضع علبة الوصل: فوق التثبيت M1001)] ) [IMB3 - | Terminal box arrangement: above Mounting : IMB3(IM1001) |
| مدخل علبة الوصل: مناسب لمقطع كبل قطره الخارجي: المجموعة الأولى : ( 37 ) مم تقريبا المجموعة الثانية : ( 32 )مم تقريبا المجموعة الثالثة : ( 32 ) مم تقريبا المجموعة الرابعة : ( 50 ) مم تقريبا المجموعة الخامسة : (30 ) مم تقريبا | Terminal Box entry: suitable for Cable outer diameter : The first set : (37)mm approx. The second set : (32) mm approx. The third set : (32) mm approx. The fourth set : ( 50) mm approx. The fifth set : ( 30) mm approx |
| انحرافات التوتر والتردد: حسب الستاندر IEC34.1 | Voltage and frequency deviations: according to .IEC 34.1 |
| ارتفاع درجة الحرارة:B | Temperature rise: B |
| صنف العزل: F | Insulation class: F |
| الأبعاد : حسب الستاندر IEC | Dimensions: according to. IEC standard. |

| 4 - المتطلبات العامة لمجموعات الضخ : | 4- General requirements for pumping sets : |
| --- | --- |
| 4-1 يجب تقديم الكتالوكات الأصلية والنشرات الفنية باللغة الإنكليزية للمضخة والمحرك ومبين فيها: (منحنيات الأداء – مخطط تفصيلي) وكل المواصفات الفنية للمضخة والمحرك مع العرض الفني. نحن نقبل C.Dيتضمن الكتالوك الأصلي للمحركات والمضخات المعروضة إضافة إلى الصفحات من الكتالوك الأصلي مصدقة و ممهورة من قبل العارض تتضمن نماذج المحركات والمضخات المعروضة. | 4-1 Original Catalogues and technical brochures in English should be submitted for pump and motor clarifying: (Performance curves, detailed drawing) and all technical specifications for the pump and the motor with the tech offer. We accept C.D including original catalogue for the offered motors and pumps as well as pages from original catalogue signed and certified by the bidder which include types of the offered Motors and pumps . |
| 4-2 يجب على العارض أو المصنع أن يكون معتمدا من قبل منظمة الجودة العالمية أو مقاييس إدارة الجودة سلسلة نظام ISO 9000 . هذه الشهادة يجب أن تكون صالحة وقابلة للتطبيق على المواد أو المعدات المطلوبة. على العارض أن يضمن عرضه نسخة من هذه الشهادة . | 4-2 The bidder or manufacturer must be approved by an internationally recognized quality assurance or standardization organization to the quality management system standard (ISO9000) series. This certificate must be valid and applicable to the offered materials or equipment. Copy of this certificate must be included in the offer. |
| 4-3 يجب على العارض تقديم قطع الغيار التالية:( براوانات – محور- باكات مسافة إن وجد- باك جهاز- جهاز مانع تسرب ميكانيكي - رنكات تآكل ) مع رسوم مقطعية لها. لائحة قطع غيار للمضخة بشكل كامل وقطع الغيار الموصى بها للمخازن والعدد المطلوب لكل قطعة مسعرة في العرض المالي وغير مسعرة في العرض الفني . سوف تقوم مصفاة حمص بتحديد قطع الغيار الضرورية أثناء الدراسة الفنية. | 4-3 The bidder should submit this spare part : (impellers –shaft –spacer sleeve if exist -mechanical seal sleeve –mechanical seal-wearing rings) with its sectional drawings. Complete list of spare parts and recommended spare parts for stock and its quantity for each peice With price in financial offer and without price in technical offer . Homs refinery will determine the necessary spare parts during technical offers evaluation. |
| 4-4 على المتعاقد تقديم ثلاث نسخ باللغة الإنكليزية لكل من كتيبات التشغيل والصيانة للمضخة. - يجب أن ترسل هذه الوثائق قبل التوريد. | 4-4 The contractor should submit three copies in English for each of the operation and maintenance manuals of the pump. - These documents should be sent before delivery. |
| 4-5 على العارض تقديم شهادة اختبار ضد الانفجار باللغة الإنكليزية المحركات المعروضة معتمدة من شركة اختبار معترف بها عالميا تشهد بالتطابق التام بين المحركات المعروضة و المحركات المطلوبة. | 4-5The bidder should submit EX proof test certificate for the offered motors, in English, approved by a specialized internationally recognized inspection appliance issued organization to certify the full conformity between the required motors and the offered ones. |
| 4-6 الفحوصات والتجارب (للمضخات والمحركات ) (فحوصات الأداء + NPSHr +الفحوصات بالنظر ) يجب أن تتم في ورش الشركة الصانعة و يجب أن يشهدها ثلاثة ممثلين من شركة مصفاة حمص وهي تتحمل كافة نفقات سفرهم واقامتهم. | 4-6 Inspections and tests ( for pumps and motors) (performance test + NPSHr+ visual test ) must be done in the manufacturer work shop and must be witnessed by three persons representing HRC which will bear all costs of their accommodation and transport. |
| 4-7 يجب إجراء التجارب التالية على المحركات وتقديم بيانات مصدقة عن هذه التجارب باللغة الإنكليزية . 1- قياس مقاومة الملفات (على البارد) 2- قياس ضياعات اللاحمل 3- قياس الاهتزاز 4- القياس الذي يسمح بحساب تيار وعزم فرملة الروتر 5- القياس الذي يسمح بحساب العزم الأعظمي 6- القياس الذي يسمح بحساب المردود وعامل الاستطاعة عند الحمل الكامل وثلاث أرباع الحمل ونصف الحمل. | 4-7 The following test should be done on motors and certified reports in English language should be provided: 1-Measurement of windings resistance ( cold) 2-Measurement of no-load losses 3-Measurement of vibration 4-Measurement to allow calculation of locked rotor current and torque 5-Measurement to allow calculation pullout torque 6- Measurement to allow calculation of efficiency and power factor at ( full –three- quarter and half load) |
| 4-8 على المتعاقد أن يجري الإختبارات على مجموعات الضخ المطلوبة وأن يعلم المصفاة عن موعد هذه الاختبارات قبل شهرين على الأقل من موعدها . | 8- The contractor must do the tests for the required (pumping Sets) and inform H. R. C. About the date of these tests at least two Months before its date. |

مجموعة العمل

| عضـــــواً عضـــــواً | عضـــــواً عضـــــواً | عضـــــواً | رئيس مجموعة العمل |
| --- | --- | --- | --- |
| م. عادل جندر م. منتجب ونوس | م. حسان عبدان م. محمد حمزة | م . رزان حريز | م . شادي دلة |

يعتمد/ مدير الصيانات                                                                    المدير العام/

م.هيثم بهجت مسوكر