| المواصفات الفنية لصفيح ستانلس ستيل البنـد الأول : صفيح كروم ستانلس ستيل موافق للستاندر: ASTM A240/240M type 410 أو ما يعادله من الستاندرات العالمية الأبعاد و الكميات : الكمية (لوح) أبعاد اللوح (مم) السماكة (مم) تسلسل 300 2000×1000 2 1 200 2000×1000 3 2 100 2000×1000 5 3 50 2000×1000 8 4 البنـد الثاني : صفيح كروم نيكل ستانلس ستيل موافق للستاندر ASTM A240 type 304 أو ما يعادله من الستاندرات العالمية. | Technical Specifications for stainless steel plates and sheets Item I : Chromium stainless steel plates and sheets according to ASTM A240/240M type 410 or equivalent. Dimensions and Quantities: Serial Thickness (mm) Dimension (mm) Quantity (piece) 1 2 2000×1000 300 2 3 2000×1000 200 3 5 2000×1000 100 4 8 2000×1000 50 Item II : chromium- Nickel stainless steel plates and sheets according to ASTM A240 type 304 or equivalent. |
| --- | --- |

| الأبعاد و الكميات: تسلسل السماكة (مم) أبعاد اللوح (مم) الكمية (لوح) 1 1 2000×1000 10 2 2 2000×1000 10 3 3 2000×1000 10 4 4 2000×1000 100 5 5 2000×1000 10 6 6 2000×1000 100 7 8 2000×1000 10 8 10 2000×1000 10 9 16 2000×1000 2 البنـد الثالث : صفيح كروم نيكل ستانلس ستيل موافق للستاندر ASTM A240 type 310s أو ما يعادله من الستاندرات العالمية. الكميات و الأبعاد : تسلسل السماكة (مم) أبعاد اللوح (مم) الكمية (لوح) 1 6 2000×1000 10 2 20 2000×1000 2 | Dimensions and Quantities: Serial Thickness (mm) Dimension (mm) Quantity ( piece ) 1 1 2000×1000 10 2 2 2000×1000 10 3 3 2000×1000 10 4 4 2000×1000 100 5 5 2000×1000 10 6 6 2000×1000 100 7 8 2000×1000 10 8 10 2000×1000 10 9 16 2000×1000 2 Item III : chromium- Nickel stainless steel plates according to ASTM A240 type 310s or equivalent. Dimensions and quantities: Serial Thickness mm Dimension (mm) Quantity (piece) 1 6 2000×1000 10 2 20 2000×1000 2 |
| --- | --- |
| متطلبات عامة : - شهادة اختبار للمواد وفق الستاندر الأمريكي ASTM A370 أو ما يعادله يجب ترفق مع المواد الموردة. - التغليف : حسب الستاندر الأمريكي :ASTM A700 - يجب على العارض أو المصنع أن يكون معتمداً من قبل منظمة الجودة العالمية أو مقاييس إدارة الجودة سلسلة نظام ISO 9000 و هذه الشهادة يجب أن تكون صالحة للتطبيق على المواد المعروضة. يجب على العارض أن يضمن عرضه الفني نسخة من هذه الشهادة. -- مدة التوريد : 100 يوم FOB 120 يوم C&F 130 يوم للعارض المحلي ------------------------------------------- انتهى | General Requirements : -Test certificate for material according to ASTM A370 or equivalent should be submitted with the delivered materials . -Packing : according to: ASTM A700 - The Bidder /manufacturer must be approved by an internationally recognized quality assurance or holder of the quality management system standardization ISO 9000 series , this certificate should be valid and applicable to the offered materials .Copy of this certificate must be included in the technical offer . - Delivery period : 100 days FOB 120 days C&F 130 days for local bidder. ---------------------------------------------- THE END |

عضو                                                                  عضو                                             رئيس مجموعة العمل

م.طارق سعود                                                     م.عامر ضومط                                           م.عدنان الأسعد

يعتمد

رئيس قسم الصيانة العامة                             مدير الصيانات الهندسية                                         المدير العام

م.أزدشير سلامة                                        م.منذر السبعة                                    المهندس هيثم بهجت مسوكر