| دفتر الشروط الفنية لتوريد وسيط تجفيف الهواء لمجففات ضواغط الهواء الوحدة /28/ | Book of technical conditions to supply drying Catalyst of air for dryers of air compressors unit /28/ |
| --- | --- |

| 1 - وصف عام : لتجفيف الهواء المضغوط وإزالة الرطوبة نحتاج إلى وحدة تجفيف . تتألف وحدة التجفيف من مجموعتي أبراج متماثلتين متناوبتين بالعمل (8 ساعة + 8 ساعة ) مهمة وحدة التجفيف امتصاص جزيئات بخار الماء الموجودة في الهواء للحصول على هواء جاف نقطة الندى بين (-20 و -40 ) مº . 2 – الهدف : توريد سيليكا جل نوع B واصل أرض الشركة العامة لمصفاة حمص بغية استمرار عمل الوحدة . 3 – الكمية المطلوبة : 5000 كغ . 4 – المواصفات الفنية : 4-1- سيليكا جل B 4-2- الشكل : حبيبي 4-3- الحجم مم : 3 – 6 4-4- الكثافة الحجمية جاف عند حرارة 150 مº 0.40 – 0.50 أعظمي 4-5- الوزن النوعي الحقيقي : 2.1 – 2.2 4-6- معدل المسامية % 50 – 65 . 4-7- حرارة التنشيط مº : 120 – 200 4-8- قدرة الإمتصاص عند 20 مº ورطوبة 100% مقدرة ب غ H2O/100 غ سيليكا جل : 70 4-9- محتوى الماء % : 4.5 – 7 4-10- محتوى السيليكا % : أكبر من 99 % 5 – الوثائق المطلوبة : 5-1- على العارض أن يقدم شهادة إختبار معتمد من الشركة المصنفة مذكور فيها كمية الشحنة الموردة و كمية العينة المختبرة ونتائج الإختبار بما فيها المواصفات الفنية. | 1 – General demonstration : For drying air compressed and remove moisture we need drying unit . The drying unit consists of twin tower system in swing operation ( 8 h + 8 h ) The tower contains the catalyst (silica Gel grade B) It adsorbs H2O molecules from wet air to get dry air and it dew point ( -20 to - 40 )Cº . 2 – Target : To supply and delivery of silica Gel /B/ to the land of the general company of Homs refinery . 3 –Required quantity : 5000 kg 4 – Technical specifications : 4-1- Silica Gel grad B 4-2- Form : granular 4-3- Size (mm) : 3 – 6 4-4- Bulk density , dried at 150 Cº 0.40 – 0.50 max 4-5- True spec gravity : 2.1 – 2.2 4-6- Average porosity % : 50 – 65 4-7- Reactive temperature , Cº : 120 – 200 4-8- Adsorption capacity at 20 Cº and with 100% humidity g H2O per 100 g of silica gel : 70 4-9- Water content ( regeneration ) % : 4.5 – 7 4-10- Silica (SiO2) content % : > 99 5 – Required certification : 5-1-Bidder must provide legalized test certificate from manufacturer company specified in it quantities of supply shipment and tested sample and test results including technical specification of silica gel |
| --- | --- |
| 5 – الوثائق المطلوبة : 5-1- على العارض أن يقدم شهادة إختبار معتمد من الشركة المصنفة مذكور فيها كمية الشحنة الموردة و كمية العينة المختبرة ونتائج الإختبار بما فيها المواصفات الفنية. 5-2- على العارض أن يقدم وثيقة تضمن العمر التشغيلي للوسيط و الافضلية للأكبر . 5-3- على العارض الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة كشرط أساسي لاستلام الوسيط مع ذكر بلد المنشأ . 6 - متطلبات عامة : 6-1- على العارض توريد الوسيط في أوعية معدنية محكمة الإغلاق وعلى كل برميل لصاقة مكتوب عليها نوع الوسيط وكميته . 6-2- الشحنة الموردة غير قابلة للتجزئة . 6-3- مدة التوريد 120 يوم . 6-4- مدة الضمان سنة تشغيلية كاملة . 6-5- إذا فشل الوسيط بأدائه خلال سنة الضمان فيجب على العارض استبدال هذا الوسيط بشحنة وسيط كاملة مجانية . 6-6- إذا فشل الوسيط بأدائه بعد انقضاء سنة الضمان فيجب على العارض أن يقدم مبلغاً مالياً يقدر كما يلي : عدد السنوات المتبقية من العمر التشغيلي الذي ضمنه العارض مضروب بسعر الوسيط مقسوماً على العمر التشغيلي للوسيط . | 5 – Required certification : 5-1-Bidder must provide legalized test certificate from manufacturer company specified in it quantities of supply shipment and tested sample and test results including technical specification of silica gel . 5-2- Bidder must provide indent insures the operating life of silica gel . 5-3- Bidder must abide by providing all certificates as prerequisite for receipt procedures of catalysts in addition that the country of origin must be specified . 6 – General requirements : 6-1- Bidder must supply catalysts packed in tight containers ( minerals barrels ) and each barrel hanging on it a sticker specified in it type and weight of catalyst . 6-2- The supplied shipment is indivisible 6-3- Supplying duration is 120 days 6-4- Period warranty is one complete working year . 6-5- Bidder must replace the whole shipment of catalyst by a new catalyst shipment if the performance of catalyst has a problem during the warranty period . 6-6- If the performance of the catalyst has a problem after ending of the warranty period the bidder must repay as follow : the rate of remaining years number of the operating life that is insured by the bidder to the operating life number insured by the bidder multiplied by the catalyst price . |

أعضاء اللجنة

عضوا                                           عضوا                                                 رئيس اللجنة

م.فراس عباس                              م. ماجد حمدان                                           م. رياض طه