شركة مصفاة حمص Homs Refinery Company الموضوع : توريد صودا كاوية صلبة subject : delivery caustic soda ( solid ) مديرية :الطاقة by: Directorate of energy

| دفتر الشروط الفني لتوريد 2000طن صودا كاوية NAOH | Book of Technical Condition For Supplying 2000 ton Caustic soda solid |
| --- | --- |
| Tel:+963 31 470101(1-2-3)/516401 Fax:+963 31 516410/516411 Email:homs-refine@mail.sy P.O. Box:352/355 Homs-Syria |

شركة مصفاة حمص Homs Refinery Company الموضوع : توريد صودا كاوية صلبة subject : delivery caustic soda ( solid ) مديرية :الطاقة by: Directorate of energy

| الكمية : 2000 طن . 2-المواصفات الفنية : - النقاوة ( التركيز ) : 98 % كحد أدنى - الشكل الفيزيائي : صودا صلبة بأنواعها (صب أو قشور ) 3- التراكيز القصوى للشوائب محسوبة على أساس 100% ماءات الصوديوم : - الكربونات : 10000 جزء في المليون كحد أقصى على شكل Na2CO3 - الكبريتات : 1500 جزء في المليون كحد أقصى على شكل Na2SO4 - الكلوريدات : 3000 جزء في المليون كحد أقصى على شكل NaCl - الحديد : 60 جزء في المليون كحد أقصى - المواد غير الذوابة في الماء :500 جزء في المليون كحد أقصى - السيلكا : 100 جزء في المليون كحد أقصى على شكل SiO2 4- التغليف : في حال الصلبة : صب يجب أن تكون المادة معبأة ضمن براميل حديدية جديدة محكمة الإغلاق وملائمة للتخزين . وزن البرميل 200 – 400 كغ . | 1 - Quantity : 2000 Tons 2 – Specifications: - Purity : 98% min - Physical form : soda (solid or flakes) 3 – Max . Limits of impurities based on 100% NaOH : -Carbonate : 10000 ppm as Na2CO3 Max - Sulphate : 1500 ppm as Na2SO4 Max - Chloride : 3000 ppm as NaCl Max - Iron : 60 ppm Max - Insoluble matters in water : 500 ppm Max - Silica : 100 ppm as SiO2 Max 4 – Packing A - In case of soda: solid New steel drums , tightly closed , suitable for storage , Each one contains 200 – 400 kg. |
| --- | --- |
| Tel:+963 31 470101(1-2-3)/516401 Fax:+963 31 516410/516411 |
| Email:homs-refine@mail.sy P.O. Box:352/355 Homs-Syria |
| ب – في حال الصودا قشور يجب أن تكون معبأة في أكياس من مادة البولي ايتلين المتينة وأن يكون الوزن من (25-50 ) كغ للكيس الواحد موضوعة على طبليات خشبية مغلفة بطبقة من البلاستيك وان تكون الاكياس مناسبة للتداول و التخزين وان يكون وزن الطبلية الاجمالي 500-1000 كغ . ج- على العارض تقدديم نموذج عن تغليف الكيس . 5- التوريد : مدة توريد 90 يوم واصل ارض المصفاة لكامل الكمية أو على دفعات على أن يتم توريد كمية لا تقل عن 1000 طن خلال 45 يوم من تاريخ المباشرة . - للعارض الاجنبي 60 يوم فوب و90 يوم سي أف ار 6- يتم استلام المادة الموردة بعد تحليلها في مخابر مصفاة حمص للتأكد من مطابقتها لدفتر الشروط الفنية المطلوبة . 7- العرض الفني يجب أن يتضمن النشرات الفنية الخاصة بالمادة مع بيان بلد المنشأ واسم الصانع الأصلي للمادة ومدة التوريد . انتهى | B - In case of soda: flakes It should be packed in bags made of strong Polyethylene, and the weight of each bag should be (25-50) kg. on wooden pallets covered with plastic layer the bags and pallets should be suitable for handling and storage and the total weight of the pallet should be(500-1000 kg ). C - The bidder should submit sample of the bag –packing 5 – Delivery : 90 days Homs Refinery of the order for The total quantity or on shipments : First shipment should be 1000 ton during 45 days of The order. For cign bidder 60days FOB 90days CFR 6 – Supplied material will be accepted after testing in Homs Refinery Lab to assure its conformity to required specification . – The technical offer shall becontained the tecnical specification ofthe offered material , the original manufacture s name , country , and the delivery period. End |

شركة مصفاة حمص Homs Refinery Company الموضوع : توريد صودا كاوية صلبة subject : delivery caustic soda ( solid ) مديرية :الطاقة by: Directorate of energy

اللجنة

عضو                                                           عضو                                                     رئيس اللجنة

م. عهد عمران                                               م. غسان شماس                                        ك.علي العكاري

Tel:+963 31 470101(1-2-3)/516401 Fax:+963 31 516410/516411

Email:homs-refine@mail.sy P.O. Box:352/355 Homs-Syria