| 1-المواصفات الفنية للبولي إيتيلين عالي الكثافة من أجل (تصنيع العبوات البلاستيكية) | 1- HDPE specification for blow molding ( Bottles production) |
| --- | --- |
| الخصائص القيمة الوحدة ASTM عامل الإنصهارعند( 190c;2,160 )kg ,30-0.5 0 غ / 10 D 1238 عامل الإنصهارعند(( 190c; 21,6 kg 29 - 22 غ / 10 D 1238 الكثافة عند الدرجة 23 م 0.950-0.958 غ / سم 05 D 15 قوة الشد 25-30 Mpa D 638 قوة الشد العظمى Mpa 30-32 D638 الإستطالة العظمى 850- 400 % D 638 إختبار عامل الصدم -20 14 KJ/m D 256 القساوة 45-67 Mpa D 2240 درجة النعومة 128-135 C D 1525 الكمية 140 طن | Property Value Unit ASTM (method ) Melt Index ( 190c;2,160 )kg 0,30-0.5 g / 10 D1238 Melt Index ( 190c; 21,6 kg) 22-29 g / 10 D1238 Density at 23 C 0,950-0.0.958 g / cm D1505 Yield Strength 25-30 Mpa D638 Ultimate Tensile strength 30-32 Mpa D638 Ultimate Elongation 400-850 % D638 Izod Impact Test 14 -20 KJ/ m D256 Hardness Shore D 45- 67 Mpa D2240 Soft Point 128-135 C D1525 Quantity 140 M/T |
| 2-المواصفات الفنية للبولي إيتيلين عالي الكثافة من أجل الحقن ( تصنيع السدات ) | 2- HDPE specification for Injection ( Caps production) |
| الخصائص القيمة الوحدة M AST عامل الانصهار ( 190C;2,160 )kg 6-10 g / 10 D 1238 الكثافة عند 23 C 0.952-0.956 g / cm D1505 ااختبار عامل الصدم 4.5-6.5 D256 kj/m القساوة 60-65 Mpa D2240 نقطة الانصهار 130-137 C D746 الكمية 20 طن | Property Value Unit ASTM (method ) Melt Index ( 190C;2,160 )kg 6-10 g / 10 D1238 Density at 23 C 0.952-0.956 g / cm D1505 Izod Impact Test 4.5-6.5 kj/m D256 Hardness Shore D 60-65 Mpa D2240 Melting point: 130 - 137 C D746 Quantity 20 M / T |
| الشروط العامة | General of Conditions |
| المواد موضوع البنود (1-2 ) يجب أن تكون في أكياس بولي إيتلين أو بولي بروبيلين وأن يكون وزن كل كيس 25 كغ . | The materials in items ( 1-2) must be in pockets made from PE or PP . the net weight for each pocket is 25 kg |
| على العارض تقديم وثيقة أصلية عن المادة المعروضة وتشمل مواصفاتها الفنية 0 | Bidder has to submit original certificate for all materials including data sheet. |
| لمصفاة حمص الحق في اختبار المواد الموردة وإجراء الاختبارات في مخابر متخصصة | Homs refinery has the right of testing all material in specialist lab |
| التوريد : 90 يوم بدءاً من تاريخ أمر المباشرة | Delivery :90 days after Commencement date . |
| يجب على العارض أن يذكر في عرضه الفني شروط التخزين ومدة صلاحية المادة . | Bidder has to mention to the storage's condition and determined the validity of the material |
| الطلبية قابلة للتجزئة | The order is dividable |
| كامل الاختبارات المذكورة يجب أن تكون وفق ASTM أو ما يعادلها | All testing must be according ASTM or equivalent0 |

رئيس الدائرة                                                      رئيس القسم                                          مدير معمل مزج الزيوت

يعتمد/المدير العام

المهندس هيثم بهجت مسوكر