|  | مطلوب جهاز قياس للإهتزاز و لعدد دورات الآلات الدوارة | Required a measurement instrument for vibration and rpm test for rotating machines |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مسلسل | المواصفات الفنية : | Technical specification : | s.no. |
|  | جهاز محمول و خفيف الوزن لقياس اهتزاز الآلات الدوارة و الترددية .يناسب استخدامه في الأماكن القابلة للانفجار. | Portable and light Weight instrument to measure vibration for rotating and reciprocating Machines. suitable to work in Potentially Explosive Atmospheres | 1. |
|  | يقيس الاهتزاز وعدد دورات الآلات الدوارة . | measures vibration and rpm for rotating machines | 2. |
|  | الجهاز يعطي مباشرة قراءة لقياس الاهتزاز وعدد الدورات على شاشة LCDمع إضاءة خلفية .أو شاشة LED أو OLED | Tester gives direction reading for measurement vibration and rpm on LCD screen with black light , LED or OLED screen . | 3. |
|  | الطاقة : الجهاز يعمل ببطاريات قابلة للشحن و يمكن شحن البطاريات بتيار متناوب 220 V/ التردد 50 Hz | Power supply : rechargeable battery by AC current 220 V /50Hz Frequency | 4. |
|  | درجة حرارة وسط التشغيل : (0 حتى 50) درجة مئوية | Operating temperature : ( 0 – 50 ) C° | 5. |
|  | مجال التردد المطلوب : 10Hz – 1KHz. | Frequency range : 10Hz-1 KHz. | 6. |
|  | المجال المطلوب لعدد الدورات : (9999-10 ) د/ د . | Machine rotating speed range : ( 10 –9999 ) rpm. | 7. |
|  | الدقة المطلوبة حتى ±0.05 % . | Accuracy : until(± 0.05 % ). | 8. |
|  | القياس بالواحدة الانكليزية و المترية | English and metric unit measurements . | 9. |
|  | إمكانية تخزين المعلومات و النتائج في ذاكرة الجهاز. | The results and information can be saved in the Instrument memory . | 10. |
|  | إمكانية وصل الجهاز إلى الكومبيوتر مع برنامج خاص لحفظ المعلومات. | Instrument can be connected to PC to download the saved information with own software. | 11. |
|  | العدد المطلوب : واحد | Quantity : one unit. | 12. |
| II | المتطلبات العامة : | General Requirements : | II |
|  | قائمة بقطع الغيار الضرورية (كابلات ,مجسات , بطاريات ,.....الخ ) لمدة تشغيل خمس سنوات و يجب أن تكون مسعرة في العرض المالي و سيتم اختيار المتطلبات المناسبة من القائمة أثناء الدراسة الفنية . | A list of necessary spare parts (cables , probes ,batteries ) for five years operation should be priced in the financial offer. And Suitable requirements shall be selected from the list. while the technical study | 1. |
|  | على العارض تقديم كاتلوك عن الجهاز أثناء الدراسة الفنية | The bidder should submit a catalog of the device while the technical study |  |
|  | كتاب تشغيل باللغة الإنكليزية عند التوريد | Operating manual instructions in English during delivery | 3. |
|  | ضمانة لمدة سنة تشغيلية واحدة | One working year warranty | 4. |
|  | على العارض أو المصنع أن يكون حاصلا" شهادة جودة من قبل شركة حكومية أو شركة عالمية معروفة من سلسلة الآيزو 9001 و هذه الشهادة أن تكون سارية المفعول للمواد أو الأجهزة المقدمة على أن يقدم نسخة عن هذه الشهادة مضمنة بالعرض . | Bidder or manufacturer must be approved by a government management quality internationally or recognized quality management system standard ISO 9001 this certificate must be valid and applicable to the offered materials or equipment a copy of this certificate must be included in this offer . | 6. |

رئيس دائرة         رئيس دائرة          رئيس قسم التفتيش الفني        مدير الجودة والسلامة المهنية

م صلاح مقدسي	   م بهنان الوعري	       م شعيب كوجك	     م سمير الخالد

# يعتمد المديــر العام

م . أحمد الباشات