|

| المواصفات الفنية لأجهزة مانع تسرب ميكانيكي | Technical Specifications for M seal's |
| --- | --- |

| البند الأول | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item one |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 12P19 | متعدد النوابض | Multiple springs | 12P19 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز :2.125 إنش | Inner diameter size : 2.125 " |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني :(75-77) مم | Metal part O. D : (75-77) mm |  |
|  | الفحمة : غير موازنة | Face : Unbalanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون حراري (وتد موشوري ) | Flexible member : Exfoliated graphite (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 4 | Complete M seal : 4 |  |
|  | فحمة غير موازنة عدد: 8 | Unbalanced face : 8 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 8 | Flexible member : 8 |  |
|  | نوابض عدد: 24 | Springs : 24 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون حراري | Flexible member : Exfoliated graphite |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316 Stainless steel |  |

| البند الثاني | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item tow |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 10P4 10P8 21P7 11P5 25P4 | متعدد النوابض | Multiple springs | 10P4 10P8 21P7 11P5 25P4 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز : 2.250 إنش | Inner diameter size : 2.250" |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني :(79-81) مم | Metal part O. D : (79-81) mm |  |
|  | الفحمة : موازنة | Face : Balanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member : Pure PTFE (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 10 | Complete M seal : 10 |  |
|  | فحمة موازنة عدد: 14 | Balanced face : 14 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 14 | Flexible member : 14 |  |
|  | نوابض عدد: 48 | Springs : 48 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316 Stainless steel |  |

| البند الثالث | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item Three |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 22P7 22P5 | متعدد النوابض | Multiple springs | 22P7 22P5 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز : 2 إنش | Inner diameter size : 2" |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني :(70-72) مم | Metal part O. D : (70-72) mm |  |
|  | الفحمة : موازنة | Face : Balanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member : Pure PTFE (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 4 | Complete M seal : 4 |  |
|  | فحمة موازنة عدد: 8 | Balanced face : 8 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 8 | Flexible member : 8 |  |
|  | نوابض عدد: 24 | Springs : 24 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Manufactured materials of M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316 Stainless steel |  |

| البند الرابع | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item fore |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 22P8 | متعدد النوابض | Multiple springs | 22P8 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز : 2.250 إنش | Inner diameter size : 2.250" |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني (80-82 ) مم | Metal part O. D : (80-82)mm |  |
|  | الفحمة : موازنة | Face : Balanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member : Pure PTFE (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 3 | Complete M seal : 3 |  |
|  | فحمة موازنة عدد: 5 | Balanced face : 5 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 5 | Flexible member : 5 |  |
|  | نوابض عدد: 24 | Springs : 24 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316 Stainless steel |  |

| البند الخامس | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item five |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 210P4 600P7 | متعدد النوابض | Multiple springs | 210P4 600P7 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز : 1.500 إنش | Inner diameter size : 1.500" |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني : (49-51)مم | Metal part O. D : (49-51)mm |  |
|  | الفحمة : موازنة | Face : Balanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member : Pure PTFE (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 4 | Complete M seal : 4 |  |
|  | فحمة موازنة عدد: 8 | balanced face : 8 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 8 | Flexible member : 8 |  |
|  | نوابض عدد: 24 | Springs : 24 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316 Stainless steel |  |

| البند السادس | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item six |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 10P1 | متعدد النوابض | Multiple spring | 10P1 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز : 2.750 إنش | Inner diameter size : 2.750" |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني : (92-94)مم | Metal part O. D (92-94)mm |  |
|  | الفحمة : موازنة | Face : Balanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member : Pure PTFE(wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 4 | Complete M seal : 4 |  |
|  | فحمة موازنة عدد: 8 | Balanced face : 8 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 8 | Flexible member : 8 |  |
|  | نوابض عدد: 24 | Springs : 24 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face : Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316 Stainless steel |  |

| البند السابع | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item seven |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 11P11 10P11 19P1 100P110 11P6 11P1 | متعدد النوابض | Multiple spring | 11P11 10P11 19P1 100P110 11P6 11P1 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز : 2.500إنش | Inner diameter size : 2.500 " |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني : (86-88)مم | Metal part O. D : (86-88)mm |  |
|  | الفحمة : موازنة | Face : Balanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member : Pure PTFE (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 14 | Complete M seal : 14 |  |
|  | فحمة موازنة عدد: 18 | Balanced face : 18 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 18 | Flexible member : 18 |  |
|  | نوابض عدد: 80 | Springs : 80 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face : Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : Alloy C 276 | Springs : Alloy C 276 |  |

| البند الثامن | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type :Pusher (single m.seal ) | Item Eight |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 12P8 100P113 | متعدد النوابض | Multiple spring | 12P8 100P113 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز :1.625 إنش | Inner diameter size : 1.625 " |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني (60-62 ) مم | Metal part O. D : (60-62)mm |  |
|  | الفحمة : موازنة | Face : Balanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member : Pure PTFE (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 4 | Complete M seal : 4 |  |
|  | فحمة موازنة عدد: 8 | Balanced face : 8 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 8 | Flexible member : 8 |  |
|  | نوابض عدد: 24 | Springs : 24 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316 Stainless steel |  |

| البند التاسع | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item nine |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 12P2 15P6 | متعدد النوابض | Multiple spring | 12P2 15P6 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز :2.375 إنش | Inner diameter size : 2.375" |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني : (88-90)مم | Metal part O. D : (88-90)mm |  |
|  | الفحمة : موازنة | Face : Balanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member : Pure PTFE (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 4 | Complete M seal : 4 |  |
|  | فحمة موازنة عدد: 8 | Balanced face : 8 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 8 | Flexible member : 8 |  |
|  | نوابض عدد: 24 | Springs : 24 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316 Stainless steel |  |

| البند العاشر | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : pusher (single m.seal ) | Item ten |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 10P5 10P7 12P6 19P2 | متعدد النوابض | Multiple spring | 10P5 10P7 12P6 19P2 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز :2.500إنش | Inner diameter size : 2.5" |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني : (85-87 )مم | Metal part O. D : (85-87) mm |  |
|  | الفحمة : موازنة | Face : Balanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member :Pure PTFE(wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 8 | Complete M seal : 8 |  |
|  | فحمة موازنة عدد: 14 | Balanced face : 14 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 14 | Flexible member : 14 |  |
|  | نوابض عدد: 48 | Springs : 48 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316 Stainless steel |  |

| البند الحادي عشر | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type :Pusher (single m.seal ) | Item Eleven |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 21P10 | نابض وحيد حلزوني | Single helical spring | 21P10 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز :2.125 إنش | Inner diameter size :2.125 " |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني :(76-78 )مم | Metal part O. D : (76-78)mm |  |
|  | الفحمة : غير موازنة | Face : Unbalanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون حراري (وتد موشوري ) | Flexible member : Exfoliated graphite (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 2 | Complete M seal : 2 |  |
|  | فحمة غير موازنة عدد: 4 | Unbalanced face : 4 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 4 | Flexible member : 4 |  |
|  | نوابض عدد: 2 | Springs : 2 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون حراري | Flexible member : Exfoliated graphite |  |
|  | النوابض : Alloy C 276 | Springs : Alloy C 276 |  |

| البند الثاني عشر | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item Twelve |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 25P1 25P2 | متعدد النوابض | Multiple spring | 25P1 25P2 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز : 2 إنش | Inner diameter size : 2" |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني :(69-71)مم | Metal part O. D : (69-71)mm |  |
|  | الفحمة : موازنة | Face : Balanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member : Pure PTFE (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 4 | Complete M seal : 4 |  |
|  | فحمة موازنة عدد: 8 | Balanced face : 8 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 8 | Flexible member : 8 |  |
|  | نوابض عدد: 24 | Springs : 24 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316 Stainless steel |  |

| البند الثالث عشر | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item thirteen |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 22P2 100P109 | نابض وحيد حلزوني | Single helical spring | 22P2 100P109 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز : 2.250 إنش | Inner diameter size : 2.250 " |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني )79-81) مم | Metal part O. D :(79-81) m.m |  |
|  | الفحمة : موازنة | Face : Balanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون حراري(وتد موشوري ) | Flexible member : Exfoliated graphite (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 4 | Complete M seal :4 |  |
|  | فحمة موازنة عدد: 8 | Balanced face :8 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 8 | Flexible member :8 |  |
|  | نوابض عدد:4 | Springs :4 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون حراري | Flexible member : Exfoliated graphite |  |
|  | النوابض : Alloy C 276 | Springs : Alloy C 276 |  |

| البندالرابع عشر | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item Fourteen |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 22P21 21P3 100P101 | متعدد النوابض | Multiple springs | 22P21 21P3 100P101 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز : 2.375 إنش | Inner diameter size : 2.375" |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني (76-78)مم | Metal part O. D: (76-78)mm |  |
|  | الفحمة : غير موازنة | Face : Unbalanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member : Pure PTFE (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 8 | Complete M seal : 8 |  |
|  | فحمة غير موازنة عدد: 10 | Unbalanced face : 10 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 10 | Flexible member : 10 |  |
|  | نوابض عدد: 32 | Springs : 32 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316Stainless steel |  |

| البند الخامس عشر | الطراز :دفعي (مانع تسرب وحيد ) | Type : Pusher (single m.seal ) | Item fifteen |
| --- | --- | --- | --- |
| المضخة 15P4 13P2 14P3 | متعدد النوابض | Multiple spring | 15P4 13P2 14P3 |
|  | قياس القطر الداخلي للجهاز :35 مم | Inner diameter size :35mm |  |
|  | قياس القطر الخارجي للجزء المعدني :(51-53)مم | Metal part O. D : (51-53) mm |  |
|  | الفحمة : غير موازنة | Face : Unbalanced |  |
|  | العنصر المرن : تفلون نقي (وتد موشوري ) | Flexible member : Pure PTFE (wedge) |  |
|  | العدد المطلوب : وفق ما يلي | Required number : As following |  |
|  | جهاز كامل عدد: 6 | Complete M seal : 6 |  |
|  | فحمة غير موازنة عدد: 10 | Unbalanced face : 10 |  |
|  | عنصر مرن عدد : 10 | Flexible member : 10 |  |
|  | نوابض عدد: 32 | Springs : 32 |  |
|  | المواد المصنوع منها الجهاز | Materials availability for M seal |  |
|  | الجزء المعدني : 316 ستانلس ستيل | Metal part : 316 Stainless steel |  |
|  | الفحمة : كربون غرافيتي مشرب بالراتينج | Face :Resin impregnated Carbon graphite |  |
|  | العنصر المرن: تفلون نقي | Flexible member : Pure PTFE |  |
|  | النوابض : 316 ستانلس ستيل | Springs : 316 Stainless steel |  |

| ملاحظة : تقبل الموانع الميكانيكية الكاملة في البنود الخمسة عشر مع بلاطة بغض النظر عن أبعاد البلاطة | Note : We accept complete m.seal with seat for 15 items regardless of the seat dimensions |
| --- | --- |
| المتطلبات العامة | General Requirement |
| الأجهزة سوف تركب في مضخات تعمل ضمن الظروف التشغيلية التالية الضغط حتى 24 بار( ضمن حجرة الجهاز ) الحرارة حتى 400 درجة مئوية السرعة حتى 3000 دورة بالدقيقة | M seals will be installed in pumps working at the following operating conditions - Pressure up to 24 bars ( at stuffing box ) -Temperature up to 400 C° Speed up to 3000 r.p.m |
| يجب تقديم الكتالوكات الأصلية أو النشرات الفنية باللغة الإنكليزية للأجهزة المطلوبة ومبين فيها: (مخطط تفصيلي ) وكل المواصفات الفنية مع العرض الفني . نحن نقبل C.Dيتضمن الكتالوك الأصلي إضافة إلى الصفحات من الكتالوك الأصلي مصدقة و ممهورة من قبل العارض تتضمن نماذج الأجهزة المعروضة. | - Original Catalogues and technical brochures should be offered in English for M seals clarifying: (detail drawing) and all technical specifications with the tech.offer. We accept C.D including original catalogue as well as pages from original catalogue signed and certified by the bidder it should include types of the offered M seals |
| يجب على العارض أو المصنع أن يكون معتمدا من قبل منظمة الجودة العالمية أو مقاييس إدارة الجودة – سلسلة نظام ISO 9000 هذه الشهادة يجب أن تكون صالحة وقابلة للتطبيق على المواد أو الأجهزة المطلوبة . على العارض أن يضمن عرضه نسخة من هذه الشهادة . | The bidder or manufacturer must be approved by an international recognized quality assurance or standardization organization to the quality management system standard (ISO9000) series. This certificate must be valid and applicable to the offered materials or equipment. Copy of this certificate must be included in the offer. |
| الأجهزة مصممة حسب الستاندر الأمريكيAPI 682 النسخة الأخيرة | M seals should be designed According to API 682last edition |
| على العارض أو المصنع إرسال شهادة اختبار لكل أجزاء الجهاز مانع التسرب الميكانيكي | The bidder or manufacturer must submit a test certificate for all M . seal parts |
| على العارض أن يعلم المصفاة عن موعد التوريد قبل شهرين على الأقل | The Bidder must inform H. R. C. About the date of supplying at least two Month before. |

رئيس قسم الآلات الدوارة

م . سالم وردة                                        م . سام غانم                                            م . سامر السباعي