| دفتر شروط طلب أنابيب كشف غازات كلور الهيدروجين وكبريت الهيدروجين والامونيا وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وأنابيب الكربون في غازات الأزمرة والتحسين | Technical BOOK OF Specifications for HCL-NH3-H2S-CO-CO2-C detecting tubes in isomeration& platforming gases |
| --- | --- |
| المطلوب: تزويد مصفاة حمص بأنابيب كشف غاز: أ- آمونيا(NH3) : مجال ( 0.25-3PPM ) العدد : /5/خمسة علب وكل علبة تحوي /10/عشرة أنابيب ب-كبريت الهيدوجين( H2S ) : مجال(1-200PPM) العدد:/2/ علبة اثنتان وكل علبة تحوي /10/عشرة أنابيب ج-كبريت الهيدروجين (H2S) :مجال0.5-15PPM)) العدد : /35/ خمسة وثلاثون علبة كل علبة تحوي /10/عشر أنابيب. د-كلور الهيدوجين HCL)):مجال ( 1/a) ( 1-10 ppm) العدد: /35/خمسة وثلاثون علبة وكل علبة تحتوي/10/عشرة أنابيب ه-أول أكسيد الكربون(CO):مجال( 8/a)( 8-150ppm) العدد:/5/خمسة علب وكل علبة تحوي /10/أنابيب وـ-أنابيب كربون : العدد:/5/خمس علبة وكل علبة تحتوي/10/ عشرة أنابيب ز-أنابيب ثاني أكسيد الكربونCO2)) :مجال 100-3000PPM)) العدد:خمسة /5/ علب كل علبة تحوي /10/ أنابيب 1- يجب أن تكون أنابيب الكشف قابلة للاستخدام مع مضخات يدوية من أحد الأنواع التالية: -Drager Gas Detecter pump (accuro) -Drager Gas Detecter pump Model 31 -Auer / MSA Gas Tester II H 2- يجب أن تكون أنابيب الكشف جديدة الصنع 3-يجب أن تكون أنابيب الكشف قابلة للاستخدام لمدة عامين على الأقل من تاريخ التسليم 4- أن تحوي كل علبة تعليمات الاستخدام. 5- أن يحدد في شريط التغليف رقم الصنف وزمن الصلاحية ودرجة حرارة التخزين والرقم التسلسلي للإنتاج | Objective: The objective is to supply Homs Refinery with short-term detector tubes for detecting: A-Amonia(NH3):Range(0.25-3ppm) Quantity:\5\boxes each box contain\10\tubes B-Hydrogen sulfide(H2S): Range(1-200PPM) Quantity:\2\boxes each box contain\10\tubes C- Hydrogen sulfide(H2S): Range(0.5-15PPM) Quantity:\35\boxes each box contain\10\tubes D-Hydogen chloride range(1/a)(1-10ppm) Quantity: \35\boxes each box contain \10\tubes E-Carbonmonoxide(CO):Range (8/a) (8-150PPM) Quantity:\5\boxes each box contain\10\tubes F-Carbon tubes : Quantity:\ 5\boxes each box contain\10\tubes E-carbondioxide(CO2):Range(100-3000PPM) Quantity:\5\boxes each box contain\10\tubes 1-Detector tubes shall be usable with one of the following manual detector pumps: -Drager Gas Detecter pump (accuro) -Drager Gas Detecter pump Model 31 -Auer / MSA Gas Tester II H 2-Detector tubes shall be new tubes. 3-Detector tubes shall be usable within tow yearsp from the date of supply. 4- Each box shall include instructions for use. 5- The package strip shall indicate order number, shelf life, storage temperature and serial number. |

END